## Slide 1: MySQLクラスタ クラスタのスケーリング（日本語版）
OSS技術センター
NECテレコムソフトウェアフィリピン (NSP)
Version 00.07
2017年9月28日
[NEC Group Internal Use Only]

## Slide 3: 変更履歴
版数 | 日付 | 作成者 | 承認者 | 内容
00.01 | 2017/09/12 | NSP-pgarcia |  | 日本語版 Draft version
00.02 | 2017/09/12 | NSP-pgarcia |  | レビューコメントからの変更
00.03 | 2017/09/21 | NSP-planteras.ra |  | 変更されたフォントサイズ
00.04 | 2017/09/21 | NSP-planteras.ra |  | スライド内の章名と一致するように章名が更新されました。
00.05 | 2017/09/22 | NSP-planteras.ra | NSP-pgarcia | 目次、表題の見直し（章番号、表題の完全一致化）
00.06 | 2017/09/25 | NSP-planteras.ra | NSP-pgarcia | NCOSレビューに基づいて修正されました - 9/25
00.07 | 2017/09/28 | NSP-planteras.ra | NSP-pgarcia | NSP内部レビューに基づいて修正

## Slide 4: 目次
    MySQLクラスタ:概要…………………………………………………………………………… 6
  1.1 一般的な問題………………………………………………………………………………….… 6
MySQLクラスタ:スケールアウト………………………………………………………….. 9
  2.1 基本的な手順 …………………………………………………………………………………... 9
  2.2 例…………………………..………………………………………………………………………… 11

## Slide 5: MySQLクラスタの調査
クラスタのスケーリング

## Slide 6: 1. MySQLクラスタ:概要
1.1 一般的な問題
  データの再配布
    新しいノードをオンラインで追加する機能には、NDBCLUSTERテーブルのデータとインデックスを、ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITIONステートメントを使用して新しいノードを含むすべてのデータノードに分散するように再編成する手段が含まれています。 インメモリとディスクデータテーブルの両方のテーブル再編成がサポートされています。 この再配布には現在、一意の索引は含まれていません（順序付き索引のみが再配布されます）。
    新しいデータノードを追加する前に既存のNDBCLUSTERテーブルの再配布は自動ではありませんが、MySQLクラスタまたは別のMySQLクライアントアプリケーションで簡単なSQL文を使用して実行できます。 ただし、新しいノードグループが追加された後に作成されたテーブルに追加されたすべてのデータとインデックスは、新しいノードグループの一部として追加されたものも含めて、すべてのクラスタデータノードに自動的に配布されます。
  部分開始
    新しいデータノードのすべてを起動することなく、新しいノードグループを追加することは可能です。 縮退したクラスタ、つまり部分的に開始されたクラスタ、または1つ以上のデータノードが実行されていないクラスタに新しいノードグループを追加することもできます。 後者の場合、新しいノードグループを追加するには、実行可能な状態で十分な数のノードを実行している必要があります。

## Slide 7: 1. MySQLクラスタ:概要
  進行中の操作への影響
    NDBクラスタデータを使用する通常のDML操作は、新しいノード・グループの作成または追加、または表の再編成によって防止されません。 ただし、表の再編成と同時にDDLを実行することはできません。つまり、ALTER TABLE ... REORGANIZE文が実行されている間に他のDDL文を発行することはできません。 さらに、ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITION（または他のDDL文の実行）の実行中に、クラスタ・データ・ノードを再起動することはできません。
  障害処理
    ノード・グループの作成および表の再編成中のデータ・ノードの障害は、次の表1-1に示しています。
Notes: Matsumoto-san’s comment:
NDBクラスタデータを使用する通常のDML操作は、新しいノード・グループの作成または追加、または表の再編成によって防止(別の表現が良い)されません。
English:
Normal DML operations using NDB Cluster data are not prevented by the creation or addition of a new node group, or by table reorganization.
Original JP Translation:
- NDBクラスタデータを使用する通常のDML操作は、新しいノード・グループの作成または追加、または表の再編成によって防止されません。

## Slide 8: 1. MySQLクラスタ:概要
表1-1
操作 | 事象 | 動作 | 障害が発生した場所 |  | 
 |  |  | “Old”data ノード | “New”data ノード | システム
ノードグループの 作成 | マスタ以外のノードに障害が発生した場合 | ノードグループの作成は常にロールフォワードされます。 | ○ | ○ | ｘ
 | マスターndbノードに障害が発生し、内部コミット・ポイントに達した場合 | ノードグループの作成はロールフォワードされます。 | ○ | ○ | ｘ
 | マスターndbノードに障害が発生し、内部コミットポイントにまだ達していない場合 | ノードグループの作成はロールバックされます。 | ○ | ○ | ｘ
 | CREATE NODEGROUPの実行が内部コミット・ポイントに達した場合 | 再起動すると、クラスタに新しいノードグループが含まれます。 | ｘ | ｘ | ○
 | CREATE NODEGROUPの実行がまだ内部コミット・ポイントに達していない場合 | 再起動すると、クラスタに新しいノードグループが含まれません。 | ｘ | ｘ | ○
テーブルの 再編成 | マスタ以外のノードに障害が発生した場合 | テーブルの再編成は常にロールフォワードされます。 | ○ | ○ | ｘ
 | マスターndbノードに障害が発生し、内部コミット・ポイントに達した場合 | テーブルの再編成は常にロールフォワードされます。 | ○ | ○ | ｘ
 | マスターndbノードに障害が発生し、内部コミットポイントにまだ達していない場合 | テーブルの再編成はロールバックされます。 | ○ | ○ | ｘ
 | ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITIONステートメントの実行が内部コミット・ポイントに達した場合 | クラスターが再始動すると、表に属するデータおよび索引は、「新規」データ・ノードを使用して配布されます。 | ｘ | ｘ | ○
 | ALTER TABLE ... REORGANIZE PARTITIONステートメントの実行がまだ内部コミット・ポイントに達していない場合 | クラスターが再始動すると、表に属するデータおよび索引は、「古い」データ・ノードのみを使用して配布されます。 | ｘ | ｘ | ○

## Slide 9: 2. MySQLクラスタ:スケールアウト
2.1 基本的な手順
  すでにNDBクラスタを実行していると仮定して、データノードをオンラインで追加するには、次の手順が必要です：
    追加するノードに対応する新しい[ndbd]セクションを追加して、クラスタ構成のconfig.iniファイルを編集します。 クラスタが複数の管理サーバーを使用する場合は、管理サーバーが使用する全てのconfig.iniファイルに変更を加える必要があります。
    config.iniファイルに追加された新しいデータノードのノードIDは、既存のノードで使用されているノードIDと重複しないように注意する必要があります。 動的に割り当てられたノードIDを使用するAPIノードがあり、これらのIDが新しいデータノードに使用するノードIDと一致する場合、この手順の後半で説明するように、そのようなAPIノードを強制的に「移行する」ことができます。
    全てのNDBクラスタ管理サーバのローリング再起動を実行します。
    「通知」新しい構成の読み取りを強制するには、--reloadまたは--initialオプションを使用して全ての管理サーバーを再起動する必要があります。
    既存の全てのNDBクラスタデータノードのローリング再起動を実行します。 既存のデータノードを再起動するときに “--initial"を使用する必要はありません。新しいデータ・ノードに割り当てる任意のノードIDと一致する動的に割り振られたIDを持つAPIノードを使用している場合、このステップでデータ・ノード・プロセスを再始動する前に、全てのAPIノード（SQLノードを含む）を再始動する必要があります。 これにより、以前に明示的に割り当てられていなかったノードIDを持つ全てのAPIノードが、それらのノードIDを解放して新しいものを取得するようになります。
Notes: Matsumoto-san’s comment:
-通常は望ましい
→別の表現が良い。英文を教えて下さい。
English:
Perform a rolling restart of all existing NDB Cluster data nodes. It is not necessary (or usually even
desirable) to use –initial when restarting the existing data nodes.

## Slide 10: 2. MySQLクラスタ:スケールアウト
    NDBクラスタに接続されているSQLノードまたはAPIノードのローリング再起動を実行します。
    新しいデータノードを開始します。
    新しいデータノードは、任意の順序で開始することができる。既存のすべてのデータノードのローリング再始動が完了した後、次のステップに進む前に開始される限り、同時に開始することもできます
    NDBクラスタ管理クライアントで1つまたは複数のCREATE NODEGROUPコマンドを実行して、新しいデータノードが属する新しいノードグループを作成します。
    通常、これは、各NDBCLUSTERテーブルのMySQLクライアントでALTER TABLE ... ALGORITHM = INPLACE、REORGANIZE PARTITIONステートメントを発行することによって行われます。
    「例外」 MAX_ROWSオプションを使用して作成されたテーブルの場合、この文は機能しません。 そのような表を再編成するには、ALTER TABLE ... ALGORITHM = INPLACE MAX_ROWS = ...を使用してください。この方法でパーティションの数を設定するためにMAX_ROWSを使用する代わりに、PARTITION_BALANCEを使用する必要があります。NDB 7.5.4以降では推奨されません。詳細は、「NDB_TABLEオプションの設定」を参照してください。
    「通知」 これは、新しいノードグループが追加された時点で、既に存在しているテーブルに対してのみ実行する必要があります。 新しいノードグループが追加された後に作成されたテーブルのデータは自動的に配布されます。 ただし、新しいノードが追加される前に存在していた任意のテーブルに追加されたデータは、そのテーブルが再編成されるまで新しいノードを使用して配布されません。
    各NDBCLUSTERテーブルに対して、MySQLクライアントのOPTIMIZE TABLEステートメントを発行して、「古い」ノードで解放された領域を再利用します。
Notes: Matsumoto-san’s comment:
-ただし、新しいノードが追加される前に存在していた任意のテーブルに追加されたデータは、そのテーブルが再編成されるまで新しいノードを使用して（変です）配布されません。
English:
however, data added to any given table tbl that existed before the new nodes were added is not distributed using the new nodes until that table has been reorganized.
Original JP Translation:
-ただし、新しいノードが追加される前に存在していた任意のテーブルに追加されたデータは、そのテーブルが再編成されるまで新しいノードを使用して配布されません。

## Slide 11: 2. MySQLクラスタ:スケールアウト
2.2 例
  クラスタ設定ファイルを編集する。
[ndbd]
# Options for data node "A":
# (one [ndbd] section per data node)
HostName=192.168.50.55 # Hostname or IP address
NodeId=11 # Node ID for this data node
DataDir=/var/lib/mysql-cluster # Directory for this data node's data files
ServerPort=50501
[ndbd]
# Options for data node "B":
# (one [ndbd] section per data node)
HostName=192.168.50.56 # Hostname or IP address
NodeId=12 # Node ID for this data node
DataDir=/var/lib/mysql-cluster # Directory for this data node's data files
ServerPort=50502
[ndbd]
# Options for data node “C”: <<< 新ノードを追加
# (one [ndbd] section per data node)
HostName=192.168.50.59 # Hostname or IP address
NodeId=13 # Node ID for this data node
DataDir=/var/lib/mysql-cluster # Directory for this data node's data files
ServerPort=50503
[ndbd]
# Options for data node “D”: <<< 新ノードを追加
# (one [ndbd] section per data node)
HostName=192.168.50.60 # Hostname or IP address
NodeId=14 # Node ID for this data node
DataDir=/var/lib/mysql-cluster # Directory for this data node's data files
ServerPort=50504

## Slide 12: 2. MySQLクラスタ:スケールアウト
  全てのNDBクラスタ管理サーバのローリング再起動を実行します。
[root@mgm-node-01 ~]# ndb_mgm
-- NDB Cluster -- Management Client --
ndb_mgm> show
Connected to Management Server at: localhost:1186
Cluster Configuration
---------------------
[ndbd(NDB)] 2 node(s) <<< ローリング再起動前
id=11 @192.168.50.55 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6, Nodegroup: 0)
id=12 @192.168.50.56 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6, Nodegroup: 0, *)
[ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s)
id=1 @192.168.50.51 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6)
[mysqld(API)] 3 node(s)
id=51 @192.168.50.53 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6)
…
ndb_mgm>
root # ndb_mgm -e “1 STOP“ <<< MGMノードを停止
Connected to Management Server at: localhost:1186
Node 1 has shutdown.
Disconnecting to allow Management Server to shutdown
root #
root # ndb_mgmd -f /var/lib/mysql-cluster/config.ini --skip-config-cache –initial <<< 新設定で開始

## Slide 13: 2. MySQLクラスタ:スケールアウト
  既存の全てのNDBクラスタデータノードのローリング再起動を実行する。
ndb_mgm> show
Connected to Management Server at: localhost:1186
Cluster Configuration
---------------------
[ndbd(NDB)] 4 node(s) <<< ローリング再起動後
id=11 @192.168.50.55 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6, Nodegroup: 0)
id=12 @192.168.50.56 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6, Nodegroup: 0, *)
id=13 (not connected, accepting connect from 192.168.50.59)
id=14 (not connected, accepting connect from 192.168.50.60)
[ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s)
id=1 @192.168.50.51 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6)
[mysqld(API)] 3 node(s)
id=51 @192.168.50.53 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6)
…
ndb_mgm>
ndb_mgm> 11 RESTART
Node 11: Node shutdown initiated
Node 11: Node shutdown completed, restarting, no start.
Node 11 is being restarted
ndb_mgm> Node 11: Start initiated (version 7.5.6)
Node 11: Started (version 7.5.6)
ndb_mgm> 12 RESTART
Node 12: Node shutdown initiated
Node 12: Node shutdown completed, restarting, no start.
Node 12 is being restarted
ndb_mgm> Node 12: Start initiated (version 7.5.6)
Node 12: Started (version 7.5.6)

## Slide 14: 2. MySQLクラスタ:スケールアウト
  NDBクラスタに接続されているSQLノードまたはAPIノードのローリング再起動を実行します。
  新しく追加したデータノードを開始します。
    NODE 13
    NODE 14
    MGM Node
root # mysqladmin -u root -proot shutdown
mysqladmin: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
root #
root # mysqld --user="mysql" &
root # ndbd --intial
2017-09-11 19:12:41 [ndbd] INFO -- Angel connected to '192.168.50.51:1186'
2017-09-11 19:12:41 [ndbd] INFO -- Angel allocated nodeid: 13
root #
root # ndbd --intial
2017-09-11 19:13:27 [ndbd] INFO -- Angel connected to '192.168.50.51:1186'
2017-09-11 19:13:27 [ndbd] INFO -- Angel allocated nodeid: 14
root #
ndb_mgm> show
Cluster Configuration
---------------------
[ndbd(NDB)] 4 node(s)
id=11 @192.168.50.55 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6, Nodegroup: 0, *)
id=12 @192.168.50.56 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6, Nodegroup: 0)
id=13 @192.168.50.59 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6, no nodegroup)
id=14 @192.168.50.60 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6, no nodegroup)

## Slide 15: 2. MySQLクラスタ:スケールアウト
  NDBクラスタ管理クライアントで1つまたは複数の「CREATE NODEGROUP」コマンドを実行して、新しいデータノードが属する新しいノードグループを作成します。
  クラスタのデータを新しいノードを含む全てのデータノードに再配布します。
ndb_mgm> CREATE NODEGROUP 13,14
Nodegroup 1 created
ndb_mgm>
ndb_mgm>
ndb_mgm> show
Cluster Configuration
---------------------
[ndbd(NDB)] 4 node(s)
id=11 @192.168.50.55 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6, Nodegroup: 0, *)
id=12 @192.168.50.56 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6, Nodegroup: 0)
id=13 @192.168.50.59 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6, Nodegroup: 1)
id=14 @192.168.50.60 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6, Nodegroup: 1)
[ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s)
id=1 @192.168.50.51 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6)
[mysqld(API)] 3 node(s)
id=51 @192.168.50.53 (mysql-5.7.18 ndb-7.5.6)
id=52 (not connected, accepting connect from 192.168.50.54)
id=53 (not connected, accepting connect from any host)
ndb_mgm>
[root@sql-node-01 ~]# mysql -u root -proot
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 5
Server version: 5.7.18-ndb-7.5.6-cluster-gpl-log MySQL Cluster Community Server (GPL)

## Slide 16: 2. MySQLクラスタ:スケールアウト
Copyright (c) 2000, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql |
| ndbinfo |
| performance_schema |
| sys |
| test_db1 |
+--------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
mysql> use test_db1
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_test_db1 |
+--------------------+
| test_table1 |
+--------------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> ALTER TABLE test_table1 ALGORITHM=INPLACE, REORGANIZE PARTITION;
Query OK, 0 rows affected (7.48 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql>

## Slide 17: 2. MySQLクラスタ:スケールアウト
  各NDBCLUSTER表に対して、mysqlクライアントの「OPTIMIZE TABLE」ステートメントを発行して、古いノードで解放されたスペースを再利用します。
mysql> OPTIMIZE TABLE test_table1
-> ;
+----------------------+----------+----------+----------+
| Table | Op | Msg_type | Msg_text |
+----------------------+----------+----------+----------+
| test_db1.test_table1 | optimize | status | OK |
+----------------------+----------+----------+----------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql>
mysql> SELECT TABLE_NAME, PARTITION_NAME, TABLE_ROWS FROM INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS WHERE TABLE_SCHEMA = 'test_db1' AND TABLE_NAME LIKE 'test_table1';
+-------------+----------------+------------+
| TABLE_NAME | PARTITION_NAME | TABLE_ROWS |
+-------------+----------------+------------+
| test_table1 | p0 | 34 | <<< レコードは4つのパーティションに分散されています
| test_table1 | p1 | 35 | <<< レコードは4つのパーティションに分散されています
| test_table1 | p2 | 38 | <<< レコードは4つのパーティションに分散されています
| test_table1 | p3 | 33 | <<< レコードは4つのパーティションに分散されています
+-------------+----------------+------------+
4 rows in set (0.00 sec)
mysql>

## Slide 18: 2. MySQLクラスタ:スケールアウト
例
  データノードの追加の詳細な例については、次のリンクを参照してください： https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/mysql-cluster-online-add-node-example.html

## Slide 19: 参考文献
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/mysql-cluster-online-add-node.html
https://dev.mysql.com/doc/mysql-cluster-excerpt/5.7/en/mysql-cluster-online-add-node.html
refman-5.7-en.a4.pdf
http://www.tokiwinter.com/mysql-cluster-adding-new-data-nodes-online/